## Slide 1: 業餘無線電介紹
BX3ACG

## Slide 2: 無線電電台區別
商業電台:AM、FM廣播電台
AM 565~1605KHz FM 88~108MHz
機關電台:軍、警、消防
海事(漁業)、航空電台
業務電台:無線計程車、保全
業餘無線電:一二三等電台
民用免執照電台:CB (City Band )、
FRS (Family Radio Service)

## Slide 5: 無線電傳播特性
VHF/UHF 直射波、繞射、散射
HF 電離層反射
MF地波

## Slide 7
免執照FRS無線電的優點:
工作頻率高，不易受雜訊干擾，467MHz波長64cm電波穿透性強，FRS天線約10公分左右，無線電機小攜帶方便。

## Slide 8: 無線電能通多遠
VHF手持機平面大約市區內
VHF基地台可以跨別縣市
HF頻帶依電離層狀況，一般台灣周邊國家均能通聯。
電離層傳播開時能通全地球

## Slide 9
無線電能通多遠
很多人第一次接觸到無線電機，第一個想法是:這個能通多遠?
無線電機區分很多種頻率頻段，還有發射功率大小，HF頻帶還有電離層傳播問題，能通多遠需要深入了解各種通訊條件才有答案。
下列簡單敘述各頻段通訊距離
HF頻帶7~14MHz電離層條件狀況好時能通全地球。
HF頻帶14~30MHz包含CB頻帶，電離層條件狀況好時能通半個地球距離以上。
CB頻帶以筆者目前經驗，直射波從台北陽明山能通到新竹，雙方使用垂直天線，發射功率5瓦，調變模式USB，雙方接收RS/57~59。而台灣通國外最常通到泰國，CB頻道1~3波段夏季能收到日本電台訊號。
50MHz比較奇特，電離層條件狀況好時能通鄰近國家。
VHF 144MHz夏季傳播開時能通附近鄰國(機會不多)。而通常在市區使用3~5公里，若基地台通聯約可30~50公里左右。
依NCC二等考題內敘述:
電離層在F2的區域內，一次訊號彈跳的沿著地表最長約略距離是4,000 公里
電離層在E區域內，一次訊號彈跳的沿著地表最長約略距離是1,920 公里
因此針對HF通訊，最重要的就是有沒有傳播。

## Slide 10: City Band市民波段(民用波段)無線電
民用無線電是早期開放一般民眾使用的無線電，使用該無線電不須人員執照，但是無線電機還是需要認證取得機器執照後才能使用。而後來CB無線電機越來越少人使用，依目前收集到的資料，已沒有人申請機器執照。

## Slide 11
CB無線電要跟誰通?
政府機關及軍警無線電使用有群組及主台通聯對象，但是民用CB無線電及業餘無線電卻沒有限定主要通訊對象，通常CB機或業餘機開啟後即開始呼叫，在該頻率上若有其他開機的電台收到訊號後再回覆你，這樣就達成一次的通聯。
這種通訊方式有點類似釣魚，持續的呼叫電台等待電台回覆你，而驚奇的是你不會知道你會通到誰，他離你有多遠。
老鳥的通訊
當你是資深業餘人員，長時間守在無線電頻道，日子久了同樣時間大家一起開機聊天，什麼時間能通到那一國那個電台，也許成為常態，偶爾出現新電台，為大家帶來驚喜，順便有機會再添一張QSL卡。若能通的都差不多，該突破距離，也許會計劃更換更大增益的天線，通到更遠的電台。
由於CB頻段已經很少人使用，況且網路發達，在台灣CB頻段變成實驗性電台，有想要通聯測試的電台會在群組內提前通知大家，由於CB頻段直射波很難通訊，國內追求突破直射波長距離通訊已經變成實驗通訊。

## Slide 12: 電視、收音機執照
在民國50多年戒嚴時代，政府為了防止人民收聽中共廣播，管制電視機，收音機，因此那個年代，人民持有收音機需申請『廣播收音機執照』，執照有效期限一年，執照費用有七元五角、拾伍元、逾期費用30元不等。

## Slide 13: CB民用波段、香腸族、火腿族、湯姆族的關聯
CB民用波段
高職高工生對無線電的興趣從CB民用無線電開始，這是最簡單最基礎的無線電，而且電子材料行也有賣這類簡單無線電機套件。從好奇、研究、分析進階改良無線電機功能，這類求新求變的學生從這裡學習到無線電知識，無形中也走入業餘無線電的興趣道路。
民用波段無線電機雖然只有5瓦但是夏季傳播好的時候也能通到國外，因此話務通訊比照國際通訊規則，因此必須會一些簡單英文。大約1980年代CB沒有呼號，與國內通聯使用台號，台號都是自己取的。大約1990年TW天威俱樂部成立，與國外通聯使用TW呼號，天威以TW 000後3碼為自選的流水號。後來部分人員也申請155AT組織呼號。
大約2000年後CB無線電沒落，2015年部分熱衷人士再度於CB頻帶上通訊。
國際CB有規範呼號，近年大家申請155IR組織，前3碼155是台灣國際開頭，中間碼IR是國際International Radio組織，如果自己不想使用TW或IR，自己也可以編一個組織，呼號最後3碼則是自選的流水號，流水號不可與他人重複。CB民用波段無線電算是入門無線電，啟發意義影響深遠。

## Slide 14
香腸族
大約民國74年左右開始，當時沒有行動電話的時代，市民還只能使用室內電話、公用電話、B.B.Call無線電叫人服務，有一些社會人士從日本偷偷攜帶業餘無線電機，這些無線電機沒有經過電信局認證，沒有人員執照，沒有設備執照，自己偷偷使用，因為興趣工作需要，接觸到無線電，雖然知道違法使用，但自身學科術科能力不足無法考照，只好持續偷偷使用。
後來政府解嚴，警總電監任務移轉，在這時期香腸族使用業餘無線電大爆發。
野雞車(遊覽車)、白牌計程車、工程行、瓦斯行、職業駕駛人、檳榔攤等等大家都私自使用業餘無線電機，沒有呼號，自己取個台號就開始使用。
白天大多是公司車輛派遣使用，夜晚則是徹會各階層人士聊天打屁使用。
VHF業餘頻率在144.00~146.00MHz每旋轉步進0.02MHz就有人使用，人多的時候頻道都不夠使用，有些人就離開業餘頻轉到143.98以下，146.02以上使用，人多到要插話間隔都搭不上邊。這種現象在開放行動電話數年後，香腸族陸續消失。
香腸族全盛時期人口估計可能有一萬人，當時通訊行兼賣無線電設備也創造不少利潤。
有一段時間，連美 蘇人造衛星經過台灣上空，怕香腸族功率太大，干擾衛星使用也要把衛星暫時關機，也算是另類台灣奇蹟。(張衛中補充說明)
如今使用人少，無線電行關門不少，香腸族不少人封機不玩了，不過還是有追求VHF長距離通訊人士，為了興趣間隔、間隔。

## Slide 15
火腿族
有人說玩CB是進階火腿族的跳板，當然部分火腿族是有電子科背景，其實以目前人員分佈沒有電子科背景的火腿也不少，火腿族遍佈各行業:高中、專科大學、研究所、老師、警察、軍人、航空機師、火車駕駛、各類職業駕駛、退休人士(軍退報務士)、通訊產業工程人員等等。
火腿族是指有執照的業餘無線電人員，
戒嚴時期考取業餘無線電只有一個等級，要考學科及術科。
學科就是筆試，考法規、無線電知識等等。
術科就是實際操作電鍵，摩爾斯電碼Morse code抄報與發報
解嚴後NCC變更區分業餘無線電一，二，三，四等級:
第四等級:只需學科考試，題目簡單，考取後只能使用VHF/UHF無線電機，這是應當時大量香腸族違法使用，輔導人員考照訂定的等級。
第三等至一等為可使用HF無線電機，因此執照考取難度較高，須考學科及術科。
北部四等考照的第一場是在仁愛路電信總局，當天發生劉邦友命案。那時1，2，3 等還沒開考，因術科考場未準備好，等到1999 發生921大地震的當年11月第一個星期三考3等，星期五上午考二等學科+12wpm術科，下午考一等學科+20wpm 術科(BX2AG補充說明)
在香腸族持續消失沒落後，民國96年NCC更改人員執照等級區分三種等級，
2007年5月11日NCC公告新修正「業餘無線電管理辦法 」將四等改成三等，改二等術科只考抄報(5WPM)並取消一等術科。同時開放HF設置25W行動電執照。及放寬二等及三等頻寬限制。(BV2FP補充說明)
2019年3月份NCC再次變更規定，應考二等一等不須術科考試，因此只有學科考試，這對摩爾斯電碼不熟練的人來說是重大改革，許多三等人員藉此躍登二等。
業餘無線電為何要區分這些等級，主要因為二等以上使用HF無線電機與國外通聯，需要英文報讀，實務上與三等有一段差距。國際上各國火腿對自身要求極高，不會超出頻帶外使用，話務、報務都有該使用頻率，並遵守國際規範，這些也是火腿操作上很謹慎的地方。

## Slide 16
湯姆族
簡略區分上述這三種族群，另外有一族群不愛發話只愛收聽，簡稱湯姆族。
在早期收音機就很普遍時，有短波頻率的收音機，只要將天線接上長長的電線就能更清楚的收到遠方的國外電台，這群人有的是學生收聽學習英文，有的是短波廣播愛好者，也有觀察電離層傳播狀態的學者，或是剛入門業餘無線的初學者。湯姆族收聽不只短波，在近1980後年間無線電收發機及全頻接收機設備多樣化，除了短波HF更有VHF/UHF頻率可以收聽，產生的趣事也不少……
大約在1985年後家用市內電話，部份會安裝短距離無線電話機分機，這類無線分機工作頻率大約46MHz左右，有全頻接收機的湯姆族就能收聽到電話內容，因為距離短，收聽對象幾乎是鄰居，有談戀愛，聊八卦，買六合彩，奇奇怪怪的通話內容。多數通訊兵及有當兵經驗的人在使用AN/PRC-77，也能調到附近頻率收聽營外住戶通話，成為軍中八卦趣事。大約2000年後因為無線分機進步從類比改成數位，目前已無法再收聽到這類家用型無線電話內容。

## Slide 17
VHF業餘無線電機頻率從144~146MHz，有部分機型支援收聽航空頻率，這類航空頻率從118-136MHz調變模式AM，主要是塔台與飛機通聯使用，業餘機只能收聽不能發射，想了解航空管制從這裡也能知道一些知識。
交通部飛航服務總臺
電子式飛航指南
臺北飛航情報區無線電頻率與呼號列表
TWAT.net 飛航情報區語音接收

## Slide 18
144~146MHz業餘頻段是香腸火腿大家較熟知的部分，再高一點的頻率為156MHz為FM海事頻道。下圖波段及頻率表節錄網站資料。
VHF海事頻率為近程船隻互相聯絡使用，以筆者收聽距離能從福州電台發射到新竹接收RS/52的訊號。一般守聽在16 Channel，這個頻道為緊急頻道，大船小船航行有時接近造成危險，利用無線電協調航道預防碰撞。軍方演習劃分危險區也會在此廣播。白天守聽這類通訊內容大多正常，晚上部份船員無聊，開啟無線電唱歌、聊天，聊聊海港故鄉，討論薪資、船公司文化等等，訴說討海人工作辛酸。

## Slide 19
30年前行動電話開啟服務，第一代AMPS類比式無線電話系統，頻率在800~900MHz間，特殊業餘無線電機擴頻後就能調整到這些頻率收聽(不能發射)，由於基地台與行動台距離較遠，不像家用型無線電話接收鄰居通話，這類接收內容無遠弗屆，當時使用行動電話費用昂貴，申請還要排號碼等候。行動電話使用者千奇百怪，反映當時行業，湯姆族收聽內容有企業老闆談生意，談情說愛、特種行業排班、賭客簽賭報號碼等等，這些收聽訊息也在香腸族內慢慢傳開分享接收經驗。
由於第一代行動電話保密性差，後來演進第二代TDMA時隙區分調變模式
，這類通話無法以類比FM調變方式解調聲音，因此後期湯姆族無法解調收聽。

## Slide 20: 呼號與台號
曾經看過TOP GUN捍衛戰士的影迷都知道湯姆•克魯斯駕駛海軍F-14戰機，在無線電中報出自己的呼號『獨行俠』，在台灣無線電不成文的規定，這叫做台號。
早期CB民用頻段交通部沒有指配呼號，因此在國內通訊自己取台號代表電台通訊識別。
而香腸族沒有經過考試因此也沒有呼號，依循文化慣例也是自己取台號。
業餘電台經過考試及設備認證，NCC在設備執照上會註明人員呼號，而人員執照沒有任何呼號資料。
雖然業餘人員都有呼號，但是幾乎所有的業餘人員也都會給自己取一個台號，而業餘人員很自律僅在VHF 144MHz&UHF 430MHz頻帶使用台號或呼號。
主要原因業餘區分一、二、三個等級，而第三等級都是從香腸族進階考照而來的族群，業餘第三等級僅能操作VHF&UHF頻帶，通訊距離限於島內，電波極少會傳到鄰國，因此多數三等業餘電台套用香腸模式使用台號居多。
至於其他頻率如50MHz或HF頻帶，因電波能輻射到國外，一、二等業餘人員都依循國際規範使用NCC頒給的呼號作業呼叫。
關於CB呼號，很特殊的是CB對國外通訊是使用CB呼號，而不是台號。但是因為CB非業餘頻段，不受管制，CB呼號不是政府給的而是自己取的呼號。但是CB呼號編碼有國際原則，前面開頭數字依下圖各國編號，中間英文字可自己命名或依註冊組織名稱，最右側數字則是中間英文字或組織後續的流水號。
以筆者為例:155IR428前面155是國別，IR是International Radio組織簡稱，數字428向IR查詢沒人使用登記使用的流水號。早期CB有天威組織，以TW 000向各國通訊。